## Slide 1
01 亮度細節入口旁路
保留原 RGB Conv，新增五通道明暗與方向訊號
新增 962 個參數。局部統計以 FP32 計算；訊號可用性仍受曝光與雜訊限制。
五通道的來源
通道 | 定義
Y | 0.299R + 0.587G + 0.114B
C₅、C₁₅ | tanh((Y−μₖ)/(μₖ+ε))
Gₓ | tanh((Kₓ*Y)/(μ₅+ε))
Gᵧ | tanh((Kᵧ*Y)/(μ₅+ε))
μₖ：5×5 或 15×15 局部平均
Kₓ、Kᵧ：有號 Sobel 類方向濾波核
ε = 1/255，圖邊採 replicate padding
原訊號與新細節相加
E = [Y, C₅, C₁₅, Gₓ, Gᵧ]
E 經 Conv 與 DWConv 形成 D。
F 是原 RGB Conv 的輸出。
G = σ(Wg[F,D] + b)
F′ = F + tanh(α) G ⊙ D
α 初始 0.1，G 初始 0.5。
初始旁路係數約為 0.0498，
不代表整體特徵固定只改變 5%。
Notes: ## A. 四個版本與符號
| 版本 | 局部架構改動 | n 規模、八類參數量 | 相較 00 |
|---|---|---:|---:|
| 00-baseline | 原入口、原六個 CSAR、原語意分支與原型解碼 | 6,302,676 | 基準 |
| 01-luma | 00 加入亮度／相對對比／方向梯度入口旁路 | 6,303,638 | +962，約 0.015% |
| 02-shallow | 01 加入 P2/P3 淺層特徵直達預測頭 | 6,378,586 | +75,910，約 1.204% |
| 03-dualproto | 02 加入 P2 原生尺度解碼旁路 | 6,394,044 | +91,368，約 1.450% |
00 是共同基準，沒有新增陰影專用分支。01～03 的新增分支均在訓練與推論時運算。四版保留原 AttentionResiduals、FSNetShuffle、六個 CSAR、四個 DamageSemanticAttention，以及原框、分類、mask coefficient 路徑。四份訓練 recipe 的 loss 與 640 輸入等設定相同，沒有啟用 0928 的 training_aux。
| 符號 | 含義與單位 |
|---|---|
| I、R、G、B | 網路輸入影像與 RGB 通道，通常縮放至 0～1 |
| u、v | 目前所討論張量的空間位置，不能直接視為原圖像素 |
| F、S、D、C | 學習式特徵，數值可正可負，不是亮度或機率 |
| σ(z) | sigmoid，將實數映射至 0～1 |
| tanh(z) | 雙曲正切，輸出介於 −1 與 1 |
| ⊙、[A,B] | 逐元素相乘、沿通道拼接 |
| Pₖ、cᵢₖ | 第 k 個共享遮罩原型、第 i 個實例的原型係數 |
| y、p、z | 真值 0/1 遮罩、預測機率、未經 sigmoid 的 logit |
| K=8、M=32 | 類別數、原型數，兩者不同 |
對 640×640 輸入，P2、P3、P4、P5 分別為 160²、80²、40²、20²。以下張量形狀省略 batch 維度。若原圖為 800×600，實際推論會縮放／補邊，特徵位置與原圖位置必須經座標映射。
## B. 共通基礎：陰影、卷積、門控與梯度
### B1. 為何亮度低不能直接等同凹損
用簡化成像模型理解：
\[
I(u,v)\approx L(u,v)\rho(u,v)+\eta(u,v).
\tag{B1}
\]
L 是照明，ρ 是表面反射相關量，η 代表雜訊。這是說明用的近似式，未涵蓋所有金屬反光、相機響應與幾何因素，也不是本模型內部估計的量。陰影改變 L，鏽蝕可能改變反射與紋理，凹損又可能因表面方向改變而形成明暗變化；同一個低亮度值可能來自多種原因。
在一個小區域內，若陰影近似一致衰減 a，則 `I′≈aI，0<a<1`。局部亮暗差也約變成原來的 a 倍，弱線索更容易接近雜訊；噪聲不一定同步縮小，因此不能聲稱相對對比就能恢復已丟失訊息。
### B2. Conv、BN、SiLU 的各自作用
本專案大多數 `Conv` 模組包含以下三步：
\[
z_o(u,v)=\sum_{c,r,t}W_{o,c,r,t}X_c(su+r,sv+t)+b_o,
\tag{B2}
\]
\[
\widehat z=\gamma\frac{z-\mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2+\epsilon_B}}+\beta,
\qquad \operatorname{SiLU}(z)=z\sigma(z).
\tag{B3}
\]
W 為學習式濾波器，s 為 stride；第一式是常見卷積簡寫，省略 padding 索引。實作中有 BN 的 Conv 不設卷積 bias，平移由 BN 的 β 提供。3×3 聚合鄰近紋理，1×1 在每個位置混合通道並調整通道數。stride=2 同時降低空間解析度，計算量下降，但非常細的形狀可能不再完整保留。
BN 在訓練時按通道統計 batch／空間上的均值與變異，推論使用累積統計；它不會逐個陰影區域估計照明。SiLU 提供非線性且保留部分負響應，讓網路可表達較複雜的明暗組合。它不等於光照校正。程式中 `act=False` 的 Conv 仍含 BN，只省去 SiLU。
### B3. 深度卷積與一般卷積
通道數相同時，本文分支中的 DWConv 按通道做空間卷積：
\[
D_c(u,v)=\sum_{r,t}w_{c,r,t}X_c(u+r,v+t).
\tag{B4}
\]
一般 C→C 的 k×k 卷積約需 k²C² 個權重，depthwise 約為 k²C，這裡省略 BN／bias。DWConv 本身不混合不同通道，前後的 1×1 投影補足通道混合。它讓本次的局部細節分支較輕量，但參數少不代表整體 FPS 一定按相同比例提高。
### B4. sigmoid、tanh 與殘差門控
\[
\sigma(z)=\frac1{1+e^{-z}},\quad \sigma'(z)=\sigma(z)(1-\sigma(z)),
\tag{B5}
\]
\[
\tanh(z)=\frac{e^z-e^{-z}}{e^z+e^{-z}},\quad
\tanh'(z)=1-\tanh^2(z).
\tag{B6}
\]
sigmoid 把門控值限制到 0～1；tanh 讓可學習的旁路增益有界且可正可負。門控可抑制或放行細節，但沒有被標成陰影機率。當 sigmoid 或 tanh 飽和，導數會變小，更新可能變慢。
對殘差融合 `F′=F+tanh(α)G⊙D`，固定其餘依賴時：
\[
\frac{\partial F'}{\partial D}=\tanh(\alpha)G,\qquad
\frac{\partial F'}{\partial\alpha}=(1-\tanh^2\alpha)G\odot D.
\tag{B7}
\]
實際 G 也依賴特徵，完整梯度還有門控的鏈式項。原 F 的直接路徑提供一條恆等梯度通道，而新分支仍能學習。在這些新增模組中 α 初始 0.1，門控卷積初始為零，因此 `G=0.5`，初始相乘係數約 `0.5×tanh(0.1)=0.049834`。這不是「整體特徵只改變 5%」的保證，因為 D 與 F 的幅度可能不同。
門控本身也需要學習。令 G=σ(z_g)，固定 D 及其他依賴時：
\[
\frac{\partial F'}{\partial z_g}
=\tanh(\alpha)D\odot G(1-G).
\tag{B8}
\]
初始 G=0.5 時，G(1−G)=0.25，讓 gate 有更新機會。若 gate 後來接近 0 或 1，梯度可能較小；因此不能把初始中性門控當成已經學會分離陰影的證據。原路、細節路與 gate 共享上游時，完整反向傳播會把所有依賴項相加。
殘差學習的背景可參考 [ResNet](https://arxiv.org/abs/1512.03385)。本專案使用門控與小增益是具體工程設計，該論文的精度數字不能當作本專案的結果。
## D. 01-luma：從輸入保留陰影中的相對明暗
### D1. 亮度近似
\[
Y=0.299R+0.587G+0.114B.
\tag{D1}
\]
三通道收斂為一張無色彩明暗圖，綠色通道權重較大。此處直接作用於輸入 RGB，沒有額外做線性光反伽瑪校正，因此更精確的說法是灰階／luma 近似，不是物理光度量。保留原 RGB 主路也很重要：鏽蝕顏色仍由原路處理，不會只剩灰階。
### D2. 局部平均與邊界處理
\[
\mu_k(u,v)=\frac1{k^2}\sum_{(r,t)\in\Omega_k}Y(u+r,v+t),
\qquad k\in\{5,15\}.
\tag{D2}
\]
5×5 表達較近鄰的背景，15×15 表達較大範圍的背景，兩者皆在原網路輸入尺寸計算。圖邊使用 replicate padding，把邊界值延伸出去；因此均勻亮面或均勻暗面不會因補零而多出假的邊緣。
### D3. 有號相對對比
\[
q_k=\frac{Y-\mu_k}{\mu_k+\epsilon},\quad
C_k=\tanh(q_k),\qquad\epsilon=1/255.
\tag{D3}
\]
分子衡量比周圍亮或暗多少；保留正負號可區分亮側與暗側。分母把絕對差轉成相對周圍亮度的差，ε 避免除以零，tanh 限制極端值。ε 是加在分母中的穩定項，不是 `max(μ,ε)`，兩者運算不同。
若局部影像同時乘上 a，則：
\[
q'_k=\frac{a(Y-\mu_k)}{a\mu_k+\epsilon}
=\frac{Y-\mu_k}{\mu_k+\epsilon/a}.
\tag{D4}
\]
當 μ 遠大於 ε/a，q′ 接近 q，表示均勻變暗後相對對比可能較穩定。當環境非常暗，ε/a 變大、相對訊號會縮小；這是抑制極暗噪聲的代價。若陰影邊界穿過 5×5／15×15 區域，a 在區域內不一致，以上近似不成立，純陰影邊界仍會產生高對比。
若衰減係數 a 隨位置變化，連續近似的乘積微分為：
\[
\nabla(aY)=a\nabla Y+Y\nabla a.
\tag{D4b}
\]
第一項含原表面的明暗變化，第二項來自照明變化。即使表面沒有凹損，只要陰影邊界讓 ∇a 不為零，也會有梯度。因此 Sobel 或高通響應只是候選線索，後續上下文、正確標記與純陰影負例才決定是否當作損壞。這是分析用的連續近似，實際程式使用下節的離散濾波核。
示意：原 Y=0.20、μ=0.24，變暗為四分之一後 Y′=0.05、μ′=0.06。絕對差由 −0.04 變成 −0.01，經 D3 的相對對比分別約 −0.163 與 −0.155。這僅說明算子的數值行為，沒有證明這個區域是凹損。
### D4. 水平／垂直梯度
\[
K_x=\frac18\begin{bmatrix}-1&0&1\\-2&0&2\\-1&0&1\end{bmatrix},
\qquad K_y=\frac18\begin{bmatrix}-1&-2&-1\\0&0&0\\1&2&1\end{bmatrix},
\tag{D5}
\]
\[
g_x=K_x*Y,\quad g_y=K_y*Y,\quad
G_x=\tanh\!\left(\frac{g_x}{\mu_5+\epsilon}\right),\quad
G_y=\tanh\!\left(\frac{g_y}{\mu_5+\epsilon}\right).
\tag{D6}
\]
此處 * 表示程式的空間濾波運算。Sobel 類核對一方向求差，同時在另一方向平滑；1/8 控制響應尺度。保留有號 x/y 梯度，可以描述凹損附近明暗轉折的方向，並未合成梯度大小或推算深度。貨櫃溝槽與投影陰影同樣有方向梯度，需由後續上下文與標記判別。
### D5. 五通道細節與 RGB 主路融合
\[
E=[Y,C_5,C_{15},G_x,G_y],\quad
D=\operatorname{DWConv}_{3\times3}(\operatorname{Conv}_{3\times3,s=2}(E)),
\tag{D7}
\]
\[
F=\operatorname{Conv}_{3\times3,s=2}(I),\quad
G=\sigma(W_g[F,D]+b_g),\quad
F'=F+\tanh(\alpha)G\odot D.
\tag{D8}
\]
n 規模下 F、D 均為 16×320×320，G 為 1×320×320，對所有通道共用同位置的門控。Wg 是 1×1 卷積，能根據原特徵與細節學習位置選擇。D8 與 B7 一起說明新分支如何獲得梯度，原 Conv 的同名權重仍可載入。
局部統計與濾波在 FP32 計算後轉回輸入 dtype，降低黑暗處除法在低精度中的數值風險。這是實作的數值處理，不會增加額外影像資訊。alpha 學習後也可為負，旁路因此可修正或抵消某些訊號。
**01 的影響：**讓低亮度區的相對變化更明確地進入主幹，僅增加 962 個可學習參數。可能同時放大暗處噪聲、陰影界線及板面溝槽；固定局部平均等運算不算入參數量，但仍消耗時間。
## G. 四版共用的監督：為何正確標記仍決定結果
### G1. 最終實例的 BCE
\[
\ell(z,y)=-y\log\sigma(z)-(1-y)\log(1-\sigma(z)),
\quad \frac{\partial\ell}{\partial z}=\sigma(z)-y.
\tag{G1}
\]
實作使用穩定的 logits 形式。對 y=1 的漏掉像素，負梯度促使 logit 上升；對 y=0 的誤塗像素，正梯度促使 logit 下降。此關係是所有新分支學習完整範圍的直接來源之一。
令 Bᵢ 為該正樣本的 GT 框，Aᵢ 為其佔輸入影像的面積比例，HₘWₘ 為 prototype 像素數：
\[
L_{mask}=\frac{\lambda_{seg}}{N_{pos}}
\sum_i\frac{1}{A_iH_mW_m}\sum_{u,v}\mathbf1[(u,v)\in B_i]\,\ell(z_i,y_i).
\tag{G2}
\]
這是本地 mask loss 的正樣本／框內平均概括式，λseg 使用既有 `hyp.box`，框的位置先映射至 prototype 尺度；框架另有 batch 尺度處理。空目標走原空樣本處理，沒有除以零。i 是正樣本指派，一個實例可對應多個正樣本。若標記只圈凹損局部，loss 就只會教這個局部範圍。
### G2. D/R 多標籤與重疊權重
各類 GT 是該類實例的逐像素聯集，兩類可以同時為 1；縮小語意監督圖時使用 max pooling 保留正例，但粗尺度上也可能把非常接近的物件合併到同一格。
\[
w=1+2\mathbf1[\sum_cY_c>1],\qquad
L_{wBCE}=\frac{\sum_{b,c,u,v}w\,\ell(z_c,Y_c)}{K\sum_{b,u,v}w}.
\tag{G3}
\]
多類共現位置在 BCE 中具有相對 3:1 權重，經分母正規化後不等於總梯度固定放大三倍。每張圖、每個類別的 Dice 項為：
\[
L_{Dice}=\operatorname{mean}_{b,c}\left[
1-\frac{2\sum_{u,v}p_cY_c+1}{\sum_{u,v}p_c+\sum_{u,v}Y_c+1}\right],
\tag{G4}
\]
\[
L_{aux}=0.5\operatorname{mean}_{4\ scales}
(0.5L_{wBCE}+0.5L_{Dice}).
\tag{G5}
\]
G4 的平滑常數是本程式設定的 1，Dice 沒有另外套用 G3 的像素權重。它衡量前景重合，BCE 提供逐位置監督，二者合併為既有語意項。沒有真實陰影標記時，這些公式也不會自動產生陰影監督。
原框、分類、DFL、heatmap、seedmap 等項維持原設定，本文不把未修改的項說成新方法。0929 也沒有額外加入 0928 的 Tversky extent loss 或成對陰影一致性 loss。
## H. 陰影情境下的預期影響與驗證
| 情境 | 主要涉及的運算 | 可能幫助 | 需排查的副作用 |
|---|---|---|---|
| 暗處但仍有局部明暗差 | D3～D8 | 相對對比、方向變化可進入主幹 | 雜訊與陰影邊界也可能增強 |
| 深層特徵忽略細小凹損 | E1～E3 | 淺層線索直接影響分類、定位與遮罩 | 溝槽或污漬造成局部誤報 |
| 有偵測但只畫一小塊 | F1～F6 | 原生 P2 資訊參與遮罩組合 | 邊界外溢、錯標範圍被強化 |
| 凹損與鏽蝕共存 | C10、G3～G5 | 保留兩類獨立存在機率 | 粗尺度共現不一定是真實像素交集 |
| 完全黑暗或物理不可見 | B1、D4 | 沒有可靠的恢復保證 | 用上下文猜測可能造成假損壞 |
評估時區分陰影中的真正凹損與「純陰影但無損壞」負例。用固定 confidence／IoU 規則做實例一對一配對，另以有精細 GT 的遮罩計算：
\[
\operatorname{Recall}=TP/(TP+FN),\quad
\operatorname{Precision}=TP/(TP+FP),\quad
\operatorname{IoU}=TP/(TP+FN+FP).
\tag{H1}
\]
H1 可用於明確定義的像素或實例計數，但兩種單位不能混用。遮罩召回提高且精確率大跌，可能只是塗得更大。未偵測到的整個物件也必須列入漏檢，不能只評估成功配對者。分母為零時應採用事先約定的評估規則並揭露。
各版需使用相同資料、起始權重與訓練安排。新 XML 只有框，不能直接當作精細 mask；尤其新的 D24/D25 陰影位置與 D16 完整範圍，需要與實際訓練 polygon 一致。這張照片若仍在 train 集，只能作除錯案例，不是獨立精度證據。
## I. 程式與公式對照
| 程式 | 主要公式 |
|---|---|
| [block.py](../ultralytics/nn/modules/block.py)：AttentionResiduals、FSNetShuffle、CSAR、Proto26MultiLabel | C1～C6、C12～C13 |
| [damage_semantic.py](../ultralytics/nn/modules/damage_semantic.py) | C7～C11 |
| [shadow_dent.py](../ultralytics/nn/modules/shadow_dent.py)：LuminanceDetail、DentDetailFusion | D1～D7、E1～E3 |
| [damage_architecture.py](../ultralytics/nn/modules/damage_architecture.py) | D8、F1～F5 |
| [head.py](../ultralytics/nn/modules/head.py)、[loss.py](../ultralytics/utils/loss.py) | C14、G1～G5 |
原模型／配套訓練 YAML 與執行方式見 [0929 架構文件](damage-architecture-0929.md)。93 項程式測試與既有權重移植檢查只證明受測條件下可執行，不代表陰影召回已提高；新分支仍需訓練與資料集驗證。
## J. YAML 參數、空間尺度與數學運算的對應
四個檔是逐步累加的架構對照。`00-baseline` 沒有新增分支，01 加入口細節，02 再加兩條淺層直達連接，03 再加 prototype 旁路。各版模型檔如下：
- [00-baseline.yaml](../ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-6csar-arch-0929-00-baseline.yaml)
- [01-luma.yaml](../ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-6csar-arch-0929-01-luma.yaml)
- [02-shallow.yaml](../ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-6csar-arch-0929-02-shallow.yaml)
- [03-dualproto.yaml](../ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-6csar-arch-0929-03-dualproto.yaml)
01 的 `[-1,1,LuminanceResidualStem,[64,3,2,0.1]]` 表示接前一輸入、建立一次新 stem、名義 64 通道、3×3 卷積、stride 2、初始 α=0.1。n 模型的通道按以下方式縮放：
\[
C_{actual}=8\left\lceil\frac{\min(C_{yaml},1024)\times0.25}{8}\right\rceil.
\tag{J1}
\]
因此入口實際為 16 通道，prototype 中間通道 256 變為 64。式中的向上取整讓通道保持 8 的倍數；它控制計算容量，不是陰影強度。類別數 `nc` 由資料集覆寫為 8，原型數 32 不按這個寬度比例縮放。一般重複次數大於 1 的模組使用 `max(round(n×0.5),1)`；此為四版共用的 n 深度設定。
02／03 的 head 輸入為 `[22,25,28,31,23,26,29,32,6,3]`。前四路是特徵、接著四路是類別 logits、末兩路是新增淺層來源。`[nc,32,256,0.5,2.0,0.1]` 的末三個數分別是原有語意 loss gain、原有共現額外權重與新增分支增益初值；前三者決定輸出類別與原型容量。
這四版沒有建立新 Shadow 類別，沒有將陰影像素作為另一個 GT mask。01 的 G、02 的 G、03 的 G 都是任務內部門控，其值不能解讀為經校準的陰影機率。新分支必須訓練，只有 YAML 不會使既有 last0926.pt 自動學到新功能。
### 手算範例：分割修正不等於全部原型變亮
只看一個像素，若原 logit z=−1，則 p=σ(−1)≈0.269。假設學習後的原型殘差經係數組合，令該像素的 logit 增加 0.2，則 p′=σ(−0.8)≈0.310。這表示機率改變，不代表已越過顯示遮罩的切分門檻，更不等於物件 confidence 變成 0.310。
對真值 y=1、p=0.1 的漏掉像素，BCE 的 logit 梯度是 −0.9。若某原型係數 cᵢₖ=−0.5、β=0.1、G=0.5，F6 的該原型梯度約為 +0.0224。梯度下降會降低這個原型值，乘上負係數後反而使最終 logit 提高。所有數值均為公式示例，不是實測改善。
### 三種數值應分開閱讀
| 數值 | 意義 | 是否直接等同另一個數值 |
|---|---|---|
| 內部 gate G | 控制新增特徵的相對貢獻 | 不是陰影分類機率 |
| 實例像素 pᵢ=σ(zᵢ) | 像素屬於某個實例的估計 | 不等於物件 confidence |
| 顯示／篩選用 confidence | 物件候選的分類分數 | 隱藏文字不改變篩選門檻 |
程式來源：ultralytics/nn/modules/{damage_architecture.py,shadow_dent.py,damage_semantic.py,block.py,head.py}；ultralytics/utils/loss.py；四個 yolo11-6csar-arch-0929-*.yaml。以 2026-09-30 工作區程式為準。
原理參考：https://arxiv.org/abs/1706.03762；https://arxiv.org/abs/1512.03385；https://arxiv.org/abs/1612.03144；https://arxiv.org/abs/1505.04597。文獻只用於原理背景，未移用其效能數字。

## Slide 2
01 相對對比在陰影中的作用
均勻變暗時可保留部分相對差異，陰影界線仍會產生響應
數值為公式示例，並非訓練結果。門控 G 表示特徵取捨，不是陰影機率。
四分之一亮度的手算示例
數值 | 原亮度 | 變暗後
Y | 0.20 | 0.05
μ | 0.24 | 0.06
Y−μ | −0.04 | −0.01
tanh((Y−μ)/(μ+ε)) | −0.163 | −0.155
絕對差縮為 1/4，相對對比仍接近。
極暗時 ε 的影響變大，訊號也會縮小。
局部衰減 a 的影響
q′ = (Y−μ) / (μ+ε/a)
只有鄰域內 a 近似一致，
且 μ 遠大於 ε/a，才近似保留對比。
∇(aY) = a∇Y + Y∇a
a∇Y：原表面的明暗變化
Y∇a：照明變化也會形成邊界
需用上下文與純陰影負例控制誤報。
Notes: ## A. 四個版本與符號
| 版本 | 局部架構改動 | n 規模、八類參數量 | 相較 00 |
|---|---|---:|---:|
| 00-baseline | 原入口、原六個 CSAR、原語意分支與原型解碼 | 6,302,676 | 基準 |
| 01-luma | 00 加入亮度／相對對比／方向梯度入口旁路 | 6,303,638 | +962，約 0.015% |
| 02-shallow | 01 加入 P2/P3 淺層特徵直達預測頭 | 6,378,586 | +75,910，約 1.204% |
| 03-dualproto | 02 加入 P2 原生尺度解碼旁路 | 6,394,044 | +91,368，約 1.450% |
00 是共同基準，沒有新增陰影專用分支。01～03 的新增分支均在訓練與推論時運算。四版保留原 AttentionResiduals、FSNetShuffle、六個 CSAR、四個 DamageSemanticAttention，以及原框、分類、mask coefficient 路徑。四份訓練 recipe 的 loss 與 640 輸入等設定相同，沒有啟用 0928 的 training_aux。
| 符號 | 含義與單位 |
|---|---|
| I、R、G、B | 網路輸入影像與 RGB 通道，通常縮放至 0～1 |
| u、v | 目前所討論張量的空間位置，不能直接視為原圖像素 |
| F、S、D、C | 學習式特徵，數值可正可負，不是亮度或機率 |
| σ(z) | sigmoid，將實數映射至 0～1 |
| tanh(z) | 雙曲正切，輸出介於 −1 與 1 |
| ⊙、[A,B] | 逐元素相乘、沿通道拼接 |
| Pₖ、cᵢₖ | 第 k 個共享遮罩原型、第 i 個實例的原型係數 |
| y、p、z | 真值 0/1 遮罩、預測機率、未經 sigmoid 的 logit |
| K=8、M=32 | 類別數、原型數，兩者不同 |
對 640×640 輸入，P2、P3、P4、P5 分別為 160²、80²、40²、20²。以下張量形狀省略 batch 維度。若原圖為 800×600，實際推論會縮放／補邊，特徵位置與原圖位置必須經座標映射。
## B. 共通基礎：陰影、卷積、門控與梯度
### B1. 為何亮度低不能直接等同凹損
用簡化成像模型理解：
\[
I(u,v)\approx L(u,v)\rho(u,v)+\eta(u,v).
\tag{B1}
\]
L 是照明，ρ 是表面反射相關量，η 代表雜訊。這是說明用的近似式，未涵蓋所有金屬反光、相機響應與幾何因素，也不是本模型內部估計的量。陰影改變 L，鏽蝕可能改變反射與紋理，凹損又可能因表面方向改變而形成明暗變化；同一個低亮度值可能來自多種原因。
在一個小區域內，若陰影近似一致衰減 a，則 `I′≈aI，0<a<1`。局部亮暗差也約變成原來的 a 倍，弱線索更容易接近雜訊；噪聲不一定同步縮小，因此不能聲稱相對對比就能恢復已丟失訊息。
### B2. Conv、BN、SiLU 的各自作用
本專案大多數 `Conv` 模組包含以下三步：
\[
z_o(u,v)=\sum_{c,r,t}W_{o,c,r,t}X_c(su+r,sv+t)+b_o,
\tag{B2}
\]
\[
\widehat z=\gamma\frac{z-\mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2+\epsilon_B}}+\beta,
\qquad \operatorname{SiLU}(z)=z\sigma(z).
\tag{B3}
\]
W 為學習式濾波器，s 為 stride；第一式是常見卷積簡寫，省略 padding 索引。實作中有 BN 的 Conv 不設卷積 bias，平移由 BN 的 β 提供。3×3 聚合鄰近紋理，1×1 在每個位置混合通道並調整通道數。stride=2 同時降低空間解析度，計算量下降，但非常細的形狀可能不再完整保留。
BN 在訓練時按通道統計 batch／空間上的均值與變異，推論使用累積統計；它不會逐個陰影區域估計照明。SiLU 提供非線性且保留部分負響應，讓網路可表達較複雜的明暗組合。它不等於光照校正。程式中 `act=False` 的 Conv 仍含 BN，只省去 SiLU。
### B3. 深度卷積與一般卷積
通道數相同時，本文分支中的 DWConv 按通道做空間卷積：
\[
D_c(u,v)=\sum_{r,t}w_{c,r,t}X_c(u+r,v+t).
\tag{B4}
\]
一般 C→C 的 k×k 卷積約需 k²C² 個權重，depthwise 約為 k²C，這裡省略 BN／bias。DWConv 本身不混合不同通道，前後的 1×1 投影補足通道混合。它讓本次的局部細節分支較輕量，但參數少不代表整體 FPS 一定按相同比例提高。
### B4. sigmoid、tanh 與殘差門控
\[
\sigma(z)=\frac1{1+e^{-z}},\quad \sigma'(z)=\sigma(z)(1-\sigma(z)),
\tag{B5}
\]
\[
\tanh(z)=\frac{e^z-e^{-z}}{e^z+e^{-z}},\quad
\tanh'(z)=1-\tanh^2(z).
\tag{B6}
\]
sigmoid 把門控值限制到 0～1；tanh 讓可學習的旁路增益有界且可正可負。門控可抑制或放行細節，但沒有被標成陰影機率。當 sigmoid 或 tanh 飽和，導數會變小，更新可能變慢。
對殘差融合 `F′=F+tanh(α)G⊙D`，固定其餘依賴時：
\[
\frac{\partial F'}{\partial D}=\tanh(\alpha)G,\qquad
\frac{\partial F'}{\partial\alpha}=(1-\tanh^2\alpha)G\odot D.
\tag{B7}
\]
實際 G 也依賴特徵，完整梯度還有門控的鏈式項。原 F 的直接路徑提供一條恆等梯度通道，而新分支仍能學習。在這些新增模組中 α 初始 0.1，門控卷積初始為零，因此 `G=0.5`，初始相乘係數約 `0.5×tanh(0.1)=0.049834`。這不是「整體特徵只改變 5%」的保證，因為 D 與 F 的幅度可能不同。
門控本身也需要學習。令 G=σ(z_g)，固定 D 及其他依賴時：
\[
\frac{\partial F'}{\partial z_g}
=\tanh(\alpha)D\odot G(1-G).
\tag{B8}
\]
初始 G=0.5 時，G(1−G)=0.25，讓 gate 有更新機會。若 gate 後來接近 0 或 1，梯度可能較小；因此不能把初始中性門控當成已經學會分離陰影的證據。原路、細節路與 gate 共享上游時，完整反向傳播會把所有依賴項相加。
殘差學習的背景可參考 [ResNet](https://arxiv.org/abs/1512.03385)。本專案使用門控與小增益是具體工程設計，該論文的精度數字不能當作本專案的結果。
## D. 01-luma：從輸入保留陰影中的相對明暗
### D1. 亮度近似
\[
Y=0.299R+0.587G+0.114B.
\tag{D1}
\]
三通道收斂為一張無色彩明暗圖，綠色通道權重較大。此處直接作用於輸入 RGB，沒有額外做線性光反伽瑪校正，因此更精確的說法是灰階／luma 近似，不是物理光度量。保留原 RGB 主路也很重要：鏽蝕顏色仍由原路處理，不會只剩灰階。
### D2. 局部平均與邊界處理
\[
\mu_k(u,v)=\frac1{k^2}\sum_{(r,t)\in\Omega_k}Y(u+r,v+t),
\qquad k\in\{5,15\}.
\tag{D2}
\]
5×5 表達較近鄰的背景，15×15 表達較大範圍的背景，兩者皆在原網路輸入尺寸計算。圖邊使用 replicate padding，把邊界值延伸出去；因此均勻亮面或均勻暗面不會因補零而多出假的邊緣。
### D3. 有號相對對比
\[
q_k=\frac{Y-\mu_k}{\mu_k+\epsilon},\quad
C_k=\tanh(q_k),\qquad\epsilon=1/255.
\tag{D3}
\]
分子衡量比周圍亮或暗多少；保留正負號可區分亮側與暗側。分母把絕對差轉成相對周圍亮度的差，ε 避免除以零，tanh 限制極端值。ε 是加在分母中的穩定項，不是 `max(μ,ε)`，兩者運算不同。
若局部影像同時乘上 a，則：
\[
q'_k=\frac{a(Y-\mu_k)}{a\mu_k+\epsilon}
=\frac{Y-\mu_k}{\mu_k+\epsilon/a}.
\tag{D4}
\]
當 μ 遠大於 ε/a，q′ 接近 q，表示均勻變暗後相對對比可能較穩定。當環境非常暗，ε/a 變大、相對訊號會縮小；這是抑制極暗噪聲的代價。若陰影邊界穿過 5×5／15×15 區域，a 在區域內不一致，以上近似不成立，純陰影邊界仍會產生高對比。
若衰減係數 a 隨位置變化，連續近似的乘積微分為：
\[
\nabla(aY)=a\nabla Y+Y\nabla a.
\tag{D4b}
\]
第一項含原表面的明暗變化，第二項來自照明變化。即使表面沒有凹損，只要陰影邊界讓 ∇a 不為零，也會有梯度。因此 Sobel 或高通響應只是候選線索，後續上下文、正確標記與純陰影負例才決定是否當作損壞。這是分析用的連續近似，實際程式使用下節的離散濾波核。
示意：原 Y=0.20、μ=0.24，變暗為四分之一後 Y′=0.05、μ′=0.06。絕對差由 −0.04 變成 −0.01，經 D3 的相對對比分別約 −0.163 與 −0.155。這僅說明算子的數值行為，沒有證明這個區域是凹損。
### D4. 水平／垂直梯度
\[
K_x=\frac18\begin{bmatrix}-1&0&1\\-2&0&2\\-1&0&1\end{bmatrix},
\qquad K_y=\frac18\begin{bmatrix}-1&-2&-1\\0&0&0\\1&2&1\end{bmatrix},
\tag{D5}
\]
\[
g_x=K_x*Y,\quad g_y=K_y*Y,\quad
G_x=\tanh\!\left(\frac{g_x}{\mu_5+\epsilon}\right),\quad
G_y=\tanh\!\left(\frac{g_y}{\mu_5+\epsilon}\right).
\tag{D6}
\]
此處 * 表示程式的空間濾波運算。Sobel 類核對一方向求差，同時在另一方向平滑；1/8 控制響應尺度。保留有號 x/y 梯度，可以描述凹損附近明暗轉折的方向，並未合成梯度大小或推算深度。貨櫃溝槽與投影陰影同樣有方向梯度，需由後續上下文與標記判別。
### D5. 五通道細節與 RGB 主路融合
\[
E=[Y,C_5,C_{15},G_x,G_y],\quad
D=\operatorname{DWConv}_{3\times3}(\operatorname{Conv}_{3\times3,s=2}(E)),
\tag{D7}
\]
\[
F=\operatorname{Conv}_{3\times3,s=2}(I),\quad
G=\sigma(W_g[F,D]+b_g),\quad
F'=F+\tanh(\alpha)G\odot D.
\tag{D8}
\]
n 規模下 F、D 均為 16×320×320，G 為 1×320×320，對所有通道共用同位置的門控。Wg 是 1×1 卷積，能根據原特徵與細節學習位置選擇。D8 與 B7 一起說明新分支如何獲得梯度，原 Conv 的同名權重仍可載入。
局部統計與濾波在 FP32 計算後轉回輸入 dtype，降低黑暗處除法在低精度中的數值風險。這是實作的數值處理，不會增加額外影像資訊。alpha 學習後也可為負，旁路因此可修正或抵消某些訊號。
**01 的影響：**讓低亮度區的相對變化更明確地進入主幹，僅增加 962 個可學習參數。可能同時放大暗處噪聲、陰影界線及板面溝槽；固定局部平均等運算不算入參數量，但仍消耗時間。
## G. 四版共用的監督：為何正確標記仍決定結果
### G1. 最終實例的 BCE
\[
\ell(z,y)=-y\log\sigma(z)-(1-y)\log(1-\sigma(z)),
\quad \frac{\partial\ell}{\partial z}=\sigma(z)-y.
\tag{G1}
\]
實作使用穩定的 logits 形式。對 y=1 的漏掉像素，負梯度促使 logit 上升；對 y=0 的誤塗像素，正梯度促使 logit 下降。此關係是所有新分支學習完整範圍的直接來源之一。
令 Bᵢ 為該正樣本的 GT 框，Aᵢ 為其佔輸入影像的面積比例，HₘWₘ 為 prototype 像素數：
\[
L_{mask}=\frac{\lambda_{seg}}{N_{pos}}
\sum_i\frac{1}{A_iH_mW_m}\sum_{u,v}\mathbf1[(u,v)\in B_i]\,\ell(z_i,y_i).
\tag{G2}
\]
這是本地 mask loss 的正樣本／框內平均概括式，λseg 使用既有 `hyp.box`，框的位置先映射至 prototype 尺度；框架另有 batch 尺度處理。空目標走原空樣本處理，沒有除以零。i 是正樣本指派，一個實例可對應多個正樣本。若標記只圈凹損局部，loss 就只會教這個局部範圍。
### G2. D/R 多標籤與重疊權重
各類 GT 是該類實例的逐像素聯集，兩類可以同時為 1；縮小語意監督圖時使用 max pooling 保留正例，但粗尺度上也可能把非常接近的物件合併到同一格。
\[
w=1+2\mathbf1[\sum_cY_c>1],\qquad
L_{wBCE}=\frac{\sum_{b,c,u,v}w\,\ell(z_c,Y_c)}{K\sum_{b,u,v}w}.
\tag{G3}
\]
多類共現位置在 BCE 中具有相對 3:1 權重，經分母正規化後不等於總梯度固定放大三倍。每張圖、每個類別的 Dice 項為：
\[
L_{Dice}=\operatorname{mean}_{b,c}\left[
1-\frac{2\sum_{u,v}p_cY_c+1}{\sum_{u,v}p_c+\sum_{u,v}Y_c+1}\right],
\tag{G4}
\]
\[
L_{aux}=0.5\operatorname{mean}_{4\ scales}
(0.5L_{wBCE}+0.5L_{Dice}).
\tag{G5}
\]
G4 的平滑常數是本程式設定的 1，Dice 沒有另外套用 G3 的像素權重。它衡量前景重合，BCE 提供逐位置監督，二者合併為既有語意項。沒有真實陰影標記時，這些公式也不會自動產生陰影監督。
原框、分類、DFL、heatmap、seedmap 等項維持原設定，本文不把未修改的項說成新方法。0929 也沒有額外加入 0928 的 Tversky extent loss 或成對陰影一致性 loss。
## H. 陰影情境下的預期影響與驗證
| 情境 | 主要涉及的運算 | 可能幫助 | 需排查的副作用 |
|---|---|---|---|
| 暗處但仍有局部明暗差 | D3～D8 | 相對對比、方向變化可進入主幹 | 雜訊與陰影邊界也可能增強 |
| 深層特徵忽略細小凹損 | E1～E3 | 淺層線索直接影響分類、定位與遮罩 | 溝槽或污漬造成局部誤報 |
| 有偵測但只畫一小塊 | F1～F6 | 原生 P2 資訊參與遮罩組合 | 邊界外溢、錯標範圍被強化 |
| 凹損與鏽蝕共存 | C10、G3～G5 | 保留兩類獨立存在機率 | 粗尺度共現不一定是真實像素交集 |
| 完全黑暗或物理不可見 | B1、D4 | 沒有可靠的恢復保證 | 用上下文猜測可能造成假損壞 |
評估時區分陰影中的真正凹損與「純陰影但無損壞」負例。用固定 confidence／IoU 規則做實例一對一配對，另以有精細 GT 的遮罩計算：
\[
\operatorname{Recall}=TP/(TP+FN),\quad
\operatorname{Precision}=TP/(TP+FP),\quad
\operatorname{IoU}=TP/(TP+FN+FP).
\tag{H1}
\]
H1 可用於明確定義的像素或實例計數，但兩種單位不能混用。遮罩召回提高且精確率大跌，可能只是塗得更大。未偵測到的整個物件也必須列入漏檢，不能只評估成功配對者。分母為零時應採用事先約定的評估規則並揭露。
各版需使用相同資料、起始權重與訓練安排。新 XML 只有框，不能直接當作精細 mask；尤其新的 D24/D25 陰影位置與 D16 完整範圍，需要與實際訓練 polygon 一致。這張照片若仍在 train 集，只能作除錯案例，不是獨立精度證據。
## I. 程式與公式對照
| 程式 | 主要公式 |
|---|---|
| [block.py](../ultralytics/nn/modules/block.py)：AttentionResiduals、FSNetShuffle、CSAR、Proto26MultiLabel | C1～C6、C12～C13 |
| [damage_semantic.py](../ultralytics/nn/modules/damage_semantic.py) | C7～C11 |
| [shadow_dent.py](../ultralytics/nn/modules/shadow_dent.py)：LuminanceDetail、DentDetailFusion | D1～D7、E1～E3 |
| [damage_architecture.py](../ultralytics/nn/modules/damage_architecture.py) | D8、F1～F5 |
| [head.py](../ultralytics/nn/modules/head.py)、[loss.py](../ultralytics/utils/loss.py) | C14、G1～G5 |
原模型／配套訓練 YAML 與執行方式見 [0929 架構文件](damage-architecture-0929.md)。93 項程式測試與既有權重移植檢查只證明受測條件下可執行，不代表陰影召回已提高；新分支仍需訓練與資料集驗證。
## J. YAML 參數、空間尺度與數學運算的對應
四個檔是逐步累加的架構對照。`00-baseline` 沒有新增分支，01 加入口細節，02 再加兩條淺層直達連接，03 再加 prototype 旁路。各版模型檔如下：
- [00-baseline.yaml](../ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-6csar-arch-0929-00-baseline.yaml)
- [01-luma.yaml](../ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-6csar-arch-0929-01-luma.yaml)
- [02-shallow.yaml](../ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-6csar-arch-0929-02-shallow.yaml)
- [03-dualproto.yaml](../ultralytics/cfg/models/11_myself/yolo11-6csar-arch-0929-03-dualproto.yaml)
01 的 `[-1,1,LuminanceResidualStem,[64,3,2,0.1]]` 表示接前一輸入、建立一次新 stem、名義 64 通道、3×3 卷積、stride 2、初始 α=0.1。n 模型的通道按以下方式縮放：
\[
C_{actual}=8\left\lceil\frac{\min(C_{yaml},1024)\times0.25}{8}\right\rceil.
\tag{J1}
\]
因此入口實際為 16 通道，prototype 中間通道 256 變為 64。式中的向上取整讓通道保持 8 的倍數；它控制計算容量，不是陰影強度。類別數 `nc` 由資料集覆寫為 8，原型數 32 不按這個寬度比例縮放。一般重複次數大於 1 的模組使用 `max(round(n×0.5),1)`；此為四版共用的 n 深度設定。
02／03 的 head 輸入為 `[22,25,28,31,23,26,29,32,6,3]`。前四路是特徵、接著四路是類別 logits、末兩路是新增淺層來源。`[nc,32,256,0.5,2.0,0.1]` 的末三個數分別是原有語意 loss gain、原有共現額外權重與新增分支增益初值；前三者決定輸出類別與原型容量。
這四版沒有建立新 Shadow 類別，沒有將陰影像素作為另一個 GT mask。01 的 G、02 的 G、03 的 G 都是任務內部門控，其值不能解讀為經校準的陰影機率。新分支必須訓練，只有 YAML 不會使既有 last0926.pt 自動學到新功能。
### 手算範例：分割修正不等於全部原型變亮
只看一個像素，若原 logit z=−1，則 p=σ(−1)≈0.269。假設學習後的原型殘差經係數組合，令該像素的 logit 增加 0.2，則 p′=σ(−0.8)≈0.310。這表示機率改變，不代表已越過顯示遮罩的切分門檻，更不等於物件 confidence 變成 0.310。
對真值 y=1、p=0.1 的漏掉像素，BCE 的 logit 梯度是 −0.9。若某原型係數 cᵢₖ=−0.5、β=0.1、G=0.5，F6 的該原型梯度約為 +0.0224。梯度下降會降低這個原型值，乘上負係數後反而使最終 logit 提高。所有數值均為公式示例，不是實測改善。
### 三種數值應分開閱讀
| 數值 | 意義 | 是否直接等同另一個數值 |
|---|---|---|
| 內部 gate G | 控制新增特徵的相對貢獻 | 不是陰影分類機率 |
| 實例像素 pᵢ=σ(zᵢ) | 像素屬於某個實例的估計 | 不等於物件 confidence |
| 顯示／篩選用 confidence | 物件候選的分類分數 | 隱藏文字不改變篩選門檻 |
程式來源：ultralytics/nn/modules/{damage_architecture.py,shadow_dent.py,damage_semantic.py,block.py,head.py}；ultralytics/utils/loss.py；四個 yolo11-6csar-arch-0929-*.yaml。以 2026-09-30 工作區程式為準。
原理參考：https://arxiv.org/abs/1706.03762；https://arxiv.org/abs/1512.03385；https://arxiv.org/abs/1612.03144；https://arxiv.org/abs/1505.04597。文獻只用於原理背景，未移用其效能數字。